# Testo di capitolato

## Porta scorrevole automatica

Dimensioni

Ampiezza totale	........... mm

Altezza totale		........... mm

Larghezza di passaggio	........... mm (700 – 3800 mm)

Altezza di passaggio	........... mm

## TORMAX iMotion® 2401 Sliding Door Drive

Azionamento automatico per porte scorrevoli ad 1 o 2 ante, standard o telescopiche, peso dell’anta 2 x 200 kg, 1 x 240 kg telescopica 4 x 100 kg, 2 x 120 kg.
Sezione trasversale profilo traversa portante (alt. x prof.) 200 x 185 mm, telescopica 200 x 275 mm

( _ )	Azionamento elettromeccanico per porta scorrevole con tecnologia a motore sincrono priva di usura e comando a processore. Motore AC privo di azionamento, a ridotta manutenzione. Connessione di rete a 115 VAC / 60 Hz o 230 VAC/50 Hz; tipo di protezione IP22, temperatura ambiente da –20 °C a +50 °C. conforme a RoHS (direttiva CE 2002/95/CE).

Doppia ruota con scanalatura per una ripartizione ideale del peso, con controrullo regolabile e binario a scorrimento facilmente sostituibile, a ridotta rumorosità.

Comandi

Rilevazione automatica di dati specifici dell’impianto per un movimento costante, diagnosi di funzionamento permanente, riconoscimento elettronico di ostacoli nella direzione di chiusura e apertura. Limitazione automatica di velocità, anche in caso di mancanza di corrente e in funzionamento manuale. Apertura di emergenza per apertura della porta auto azionata, in mancanza di corrente in condizione di non blocco. Processore a 32 Bit/30 MHz per un’elevata prestazione di calcolo. Interfacce: LIN BUS, CAN BUS, RS 232

Unità di comando con diagnosi anomalie e codice di blocco. Modalità di funzionamento regolabili: OFF, AUTOMAT 1, AUTOMAT 2, USCITA, APERTO, COMANDO A MANO. Parametri di movimento configurabili per velocità di apertura e chiusura, tempi di pausa in apertura, movimentazione, ampiezza di apertura ridotta.  La funzione di corsa libera e il reset possono essere azionati dall’unità di comando. 
8 ingressi (4 sicurezze verificabili) a scelta per chiusura / apertura di emergenza, funzionamento manuale (posizione di pulitura), modalità di funzionamento.
3 uscite programmabili (segnalazione a scelta di diversi stati delle porte, quali: chiuso aperto, guasto, stato di blocco, impulso luminoso, impulso gong).

## Ante delle porte

( _ )	Ante scorrevoli

( _ )	Parti laterali fisse

( _ )	Sopralluce libera,   ( _ ) parti

Profili

( _ )	Sistema di profili TORMAX LR 12

Invetriatura semplice

Spessore invetriatura 6 – 12 mm

Tipo di invetriatura:	asciutta, invetriatura ESG / VSG

Ampiezza apparente 22 mm, altezza zoccolo 80 mm, profondità profilo 20 mm

( _ )	Sistema di profili LR 22B

Invetriatura semplice e isolante (ESG, VSG, vetro isolante)

Spessore invetriatura asciutta 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, bagnata 6 – 28 mm

Ampiezza apparente 30 mm, altezza zoccolo 78 mm, profondità profilo 34 mm

( _ )	Marca…………

Guida a pavimento

( _ )	Guida a pavimento passante in CNS comprensiva di corsoio nell’anta scorrevole

Colore dei profili visibili

Colore ad ossidazione elettrolitica	…………….

Rivestimento a polvere RAL	…………….

…………….…………….………………..

Invetriatura

( _ )	ESG 10 mm, testato Heat Soak

( _ )	VSG 10 mm, con pellicola 0,78 mm

( _ )	Vetro isolante in ESG 2 x 5 mm, testato Heat Soak, 22 mm

Spessore totale, Ug 1.3 W/qmK

( _ )	Vetro isolante in VSG 2 x 6 mm, pellicola 0,78 mm, 22 mm

Spessore totale, Ug 1.3 W/qmK

( _ )	Marca ………..

Nota.: Il pannello di vetro deve essere adeguato a misura delle ante, spessore del vetro, tipo di vetro e norme vigenti in loco.

## Sensori

Attivazione

( _ )	Radar

( _ )	Infrarosso attivo

( _ )	Infrarosso passivo

( _ )	Interruttore manuale senza contatto

( _ )	Interruttore manuale

Dispositivo di sicurezza

( _ )	Sicurezza dinamica (con/senza test)

( _ )	Sicurezza statica (con/senza test)

( _ )	Rilevatore combinato (radar e barriera luminosa di sicurezza 3D AIR) con test

Si consiglia la redazione della valutazione di sicurezza ai sensi di DIN 18650. Nell’ambito della Direttiva macchine 98/37/EG è assolutamente richiesta una dichiarazione di conformità per l’impianto della porta.

## Accessori

( _ )	Unità di comando con visualizzazione a 7 segmenti e comandi a 2 tasti, 45 X 45 mm adatta al sistema Legrand

( _ )	Interruttore di modalità di funzionamento a 3 posizioni montato nell’inserto in materiale plastico

( _ )	Modulo a batterie monitorato per erogazione di corrente di emergenza

( _ )	Blocco elettromagnetico (blocco bistabile) con segnalazione, inserimento esclusivamente in bulloni di fissaggio delle ante temprati, nessun’azione su cinghia dentata o rinvio

( _ )	Apertura di emergenza comprensiva di sblocco di emergenza antiscasso

( _ )	Monitoraggio apertura di emergenza

( _ )	Interruttore di spegnimento di sicurezza, a scelta AP o UP, con copertura e telaio in vetro