# Ausschreibungstext

## Automatische Schiebetür

Dimensionen

Gesamtbreite		........... mm

Gesamthöhe		........... mm

Durchgangsbreite	........... mm

Durchgangshöhe	........... mm

## TORMAX Drive TXP.BOG

Automatischer Schiebetürantrieb für 1- oder 2-flüglige Rundbogen-Schiebetüren. Hohe Kraft und Dynamik bei hohen Türgewichten, Flügelgewicht 2 x 120 kg, 1 x 120 kg.

( _ )	Elektromechanischer Schiebetürantrieb mit verschleissfreier Synchronmotortechnik und Prozessorsteuerung. Netzanschluss 115 VAC / 60 Hz oder 230 VAC/50 Hz; Schutzart IP22, Umgebungstemperatur –20 °C bis +50 °C

Automatische Erfassung von anlagespezifischen Daten für konstanten

Bewegungsablauf, permanente Betriebsdiagnose, elektronische Hinderniserkennung in Schliess- und Öffnungsrichtung, automatische Öffnungserweiterung bei sich kreuzenden Personen. Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung, auch bei Stromausfall und im Handbetrieb. Notöffnung zur selbsttätigen Türöffnung bei Stromausfall im unverriegelten Zustand.

Bedieneinheit mit Fehlerdiagnose und Codeschloss. Einstellbare Betriebsarten: AUS, AUTOMAT Sommer, AUTOMAT Winter, AUSGANG und OFFEN. Stufenlos einstellbare Bewegungsparameter für Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit, Offenhaltezeiten, Bewegungsablauf, reduzierte Öffnungsweite. Freilauffunktion und Reset über Bedieneinheit auslösbar. 
9 Eingänge wahlweise für Notöffnung/-schließung, Handbetrieb (Putzstellung), Betriebsarten.
6 programmierbarere Ausgangssignale (wahlweise Rückmeldungen verschiedener Türzustände wie:  Zu, Offen, Störung, Riegelstatus, Lichtimpuls, Gongimpuls).

## Türflügel

( _ )	Schiebeflügel

( _ )	feststehende Seitenteile

( _ )	feststehende Oberlichter,     ( _ ) -teilig

Profile

( _ )	TORMAX Profilsystem LR 12

Einfachverglasung

Verglasungsstärke 6 – 12 mm

Verglasungsart:	nass, Verglasung ESG / VSG

Sichtbreite 22 mm, Sockelhöhe 80 mm, Profiltiefe 20 mm

( _ )	TORMAX Profilsystem LR 22A

Einfach- und Isolierverglasung

Verglasungsstärke trocken 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, nass 6 – 28 mm

Sichtbreite 30 mm, Sockelhöhe 78 mm, Profiltiefe 34 mm

( _ )	Fabrikat …………

Bodenführung

( _ )	Durchgehende Bodenführung in CNS inkl. Gleitstück im Schiebeflügel

Farbe der sichtbaren Profile

Eloxal – Farbton	…………….

Pulverbeschichtung RAL	…………….

…………….…………….………………..

Verglasung

( _ )	ESG 10 mm, Heat Soak getestet

( _ )	VSG 10 mm, mit Folie 0,78 mm

( _ )	Isolierglas aus 2 x 5 mm ESG, Heat Soak getestet, 22 mm

Gesamtstärke, Ug 1.3 W/qmK

( _ )	Isolierglas aus 2 x 6 mm VSG, Folie 0,78 mm, 22 mm

Gesamtstärke, Ug 1.3 W/qmK

( _ )	Fabrikat ………..

## Sensorik

Aktivierung

( _ )	Radar

( _ )	Aktiv-Infrarot

( _ )	Passiv-Infrarot

( _ )	Handschalter berührungslos

( _ )	Handschalter manuell

Sicherheitseinrichtung

( _ )	Dynamische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Statische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Kombimelder (Radar und 3D-Absicherungslichtvorhang AIR) mit Testung

Erstellung der Sicherheitsbewertung nach DIN 18650 empfohlen.

## Zubehör

( _ )	Bedieneinheit (Betriebsarten: AUS, AUTOMAT, RED Öffnungsweite, AUSGANG, OFFEN, Freilauf)

( _ )	Batteriemodul für Notstromversorgung, Betriebszeit von bis zu 180 min.

( _ )	Elektromechanische Verriegelung (Bi-stabile Verriegelung) mit Rückmeldung, Eingriff ausschließlich in gehärtete Haltebolzen der Flügel, nicht auf den Zahnriemen oder Umlenkung wirkend

( _ )	Notöffnung einschl. einbruchgesicherter Notentriegelung

( _ )	Notöffnungsüberwachung

( _ )	Not-Aus-Schalter, wahlweise AP oder UP, mit Glasabdeckung und Rahmen

( _ )	………..