# Testo per capitolato

## Porta scorrevole automatica

Dimensioni

Larghezza complessiva	........... mm

Altezza complessiva	........... mm

Larghezza di passaggio	........... mm

Altezza di passaggio	........... mm

## TORMAX Win Drive 2201

Azionamento porta scorrevole automatico per porte scorrevoli ad 1 o 2 ante, standard o a telescopio. Sezione azionamento H x P = 100 x 142 mm, telescopio 100 x 204 mm, 
peso ante 1 x 120 kg, 2 x 100 kg, 4 x 80 kg.

( _ )	Azionamento elettromeccanico delle porte scorrevoli con motore DC e sistema di controllo di processo. Allacciamento alla rete 115 VAC / 60 Hz o 230 VAC/50 Hz; categoria di protezione IP22, temperatura ambiente da –20 °C a +50 °C. Canalina cavi integrata e spazzole di tenuta coperte e integrate.  Binario guida facile da sostituire e silenzioso.
Tipo di montaggio: su architrave, a parete, a soffitto

Riconoscimento elettronico di ostacoli integrato in direzione di chiusura e di apertura, limitazione di forza automatica <150 N, max. velocità 160 cm/s. diagnosi guasti con visualizzazione direttamente sul sistema di controllo e sul pannello di comando. Dispositivo di disinserimento di sicurezza con funzione di reset. 2 dispositivi di sicurezza monitorati, a scelta fotocellule o barriera a infrarossi.

Programmabile direttamente sul sistema di controllo con 2 tasti. 
Parametri di movimento impostabili: Velocità di apertura e chiusura, tempo pausa in apertura, movimentazione, ampiezza di apertura, funzione di corsa libera e reset attivabili dal pannello di comando. 
2 ingressi a scelta per apertura/chiusura di emergenza, modo manuale (posizione di pulizia), modi operativi: OFF, AUTO e APERTO. 
Uscita programmabile (a scelta segnalazioni di diversi stati della porta come chiusa, aperta, difetto, stato serratura, impulso luminoso, impulso gong).
Collegamento per periferiche come lettore per schede a codice o interruttore a chiave

## Ante della porta

( _ )	Ante scorrevoli

( _ )	Componenti laterali fissi

( _ )	sopraluce fissi,     in ( _ ) parti

Profili

( _ )	Sistema profilato LR 12 TORMAX

Vetratura semplice

Spessore vetratura 6 – 12 mm

Tipo di vetratura: applicazione ad umido, vetratura ESG / VSG

Larghezza apparente 22 mm, altezza base 80 mm, profondità profilo 20 mm

( _ )	Sistema profilato LR 22A TORMAX

Vetratura semplice e isolante

Spessore vetratura a secco 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, ad umido 6 – 28 mm

Larghezza apparente 30 mm, altezza base 78 mm, profondità profilo 34 mm

( _ )	Fabbricato …………

Guida a pavimento

( _ )	Guida a pavimento continua in CNS incl. componente scorrevole dell'anta scorrevole

Colore dei profili visibili

Tonalità anodizzato	…………….

Verniciatura a polveri RAL	…………….

…………….…………….………………..

Vetratura

( _ )	ESG 10 mm, sottoposto a test Heat Soak

( _ )	VSG 10 mm, con pellicola 0,78 mm

( _ )	Vetro isolante di 2 x 5 mm in ESG, sottoposto a test Heat Soak, 22 mm

Spessore complessivo, Ug 1.3 W/mqK

( _ )	Vetro isolante di 2 x 6 mm in VSG, pellicola 0,78 mm, 22 mm

Spessore complessivo, Ug 1.3 W/mqK

( _ )	Fabbricato ………..

## Sistema di sensori

Attivazione

( _ )	Radar

( _ )	Raggi infrarossi attivi

( _ )	Raggi infrarossi passivi

( _ )	Interruttore azionabile senza contatto

( _ )	Interruttore manuale

Dispositivo di sicurezza

( _ )	Sicurezza dinamica (con/senza test)

( _ )	Sicurezza statica (con/senza test)

( _ )	Segnalatore combinato (radar e barriera fotoelettrica 3D di sicurezza AIR) con test

Si raccomanda di produrre una valutazione della sicurezza in base a DIN 18650.

## Accessori

( _ )	Selettore di modi operativi a tre posizioni (modi operativi OFF, AUTO, APERTO)

( _ )	Pannello di comando (modi operativi: OFF, AUTO, ampiezza di apertura RED (ridotta), USCITA, APERTO, corsa libera)

( _ )	Modulo batteria per alimentazione di emergenza, durata fino a 180 min.

( _ )	Sistema di blocco elettromeccanico (blocco bistabile) con segnalazione, presa esclusivamente nel perno di sostengo indurito delle ante, non agisce sulla cinghia dentata o il tendicinghia

( _ )	Apertura di emergenza incl. sblocco di emergenza a prova di scasso

( _ )	Monitoraggio dell’apertura di emergenza

( _ )	Pulsante di emergenza, a parete o a incasso, con protezione in vetro e cornice

( _ )	………..