# Ausschreibungstext

## Automatische Schiebetür

Dimensionen

Gesamtbreite		........... mm

Gesamthöhe		........... mm

Durchgangsbreite	........... mm (700 – 3800 mm)

Durchgangshöhe	........... mm

## TORMAX iMotion® 2301 Sliding Door Drive

Automatischer Schiebetürantrieb für 1- oder 2-flüglige Schiebetüren, Standard oder Teleskop, Flügelgewicht 2 x 130 kg, 1 x 150 kg Teleskop 4 x 80 kg, 2 x 100 kg.
Querschnitt Kämpferprofil (H x T) 200 x 155 mm, Teleskop 200 x 245 mm

( _ )	Elektromechanischer Schiebetürantrieb mit verschleissfreier Synchronmotortechnik und Prozessorsteuerung. Getriebeloser, wartungsarmer AC-Motor. Netzanschluss 115 VAC / 60 Hz oder 230 VAC/50 Hz; Schutzart IP22, Umgebungstemperatur 
–20 °C bis +50 °C. RoHS konform (EG-Richtlinie 2002/95/EG).

Doppellaufrollen mit Nute zur idealen Lastverteilung und integrierter Aushängesicherung, leicht austauschbare, geräuschgedämpfte Laufschiene.

Steuerung

Automatische Erfassung von anlagespezifischen Daten für konstanten Bewegungsablauf, permanente Betriebsdiagnose, elektronische Hinderniserkennung in Schliess- und Öffnungsrichtung. Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung, auch bei Stromausfall und im Handbetrieb. Notöffnung zur selbsttätigen Türöffnung bei Stromausfall im unverriegelten Zustand. 32 Bit/30 MHz Prozessor für hohe Rechnerleistung. Schnittstellen: LIN BUS, CAN BUS, RS 232

Bedieneinheit mit Fehlerdiagnose und Codeschloss. Einstellbare Betriebsarten: AUS, AUTOMAT 1, AUTOMAT 2, AUSGANG, OFFEN, HANDBETRIEB. Einstellbare Bewegungsparameter für Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit, Offenhaltezeiten, Bewegungsablauf, reduzierte Öffnungsweite. Freilauffunktion und Reset über Bedieneinheit auslösbar. 
8 Eingänge (4 testbare Sicherheiten) wahlweise für Notöffnung/-schließung, Handbetrieb (Putzstellung), Betriebsarten.
3 programmierbare Ausgänge (wahlweise Rückmeldungen verschiedener Türzustände wie:  Zu, Offen, Störung, Riegelstatus, Lichtimpuls, Gongimpuls).

## Türflügel

( _ )	Schiebeflügel

( _ )	feststehende Seitenteile

( _ )	feststehende Oberlichter,   ( _ ) -teilig

Profile

( _ )	TORMAX Profilsystem LR 12

Einfachverglasung

Verglasungsstärke 6 – 12 mm

Verglasungsart:	nass, Verglasung ESG / VSG

Sichtbreite 22 mm, Sockelhöhe 80 mm, Profiltiefe 20 mm

( _ )	TORMAX Profilsystem LR 22A

Einfach- und Isolierverglasung

Verglasungsstärke trocken 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, nass 6 – 28 mm

Sichtbreite 30 mm, Sockelhöhe 78 mm, Profiltiefe 34 mm

( _ )	Fabrikat …………

Bodenführung

( _ )	Durchgehende Bodenführung in CNS inkl. Gleitstück im Schiebeflügel

Farbe der sichtbaren Profile

Eloxal – Farbton	…………….

Pulverbeschichtung RAL	…………….

…………….…………….………………..

Verglasung

( _ )	ESG 10 mm, Heat Soak getestet

( _ )	VSG 10 mm, mit Folie 0,78 mm

( _ )	Isolierglas aus 2 x 5 mm ESG, Heat Soak getestet, 22 mm

Gesamtstärke, Ug 1.3 W/qmK

( _ )	Isolierglas aus 2 x 6 mm VSG, Folie 0,78 mm, 22 mm

Gesamtstärke, Ug 1.3 W/qmK

( _ )	Fabrikat ………..

## Sensorik

Aktivierung

( _ )	Radar

( _ )	Aktiv-Infrarot

( _ )	Passiv-Infrarot

( _ )	Handschalter berührungslos

( _ )	Handschalter manuell

Sicherheitseinrichtung

( _ )	Dynamische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Statische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Kombimelder (Radar und 3D-Absicherungslichtvorhang AIR) mit Testung

Erstellung der Sicherheitsbewertung nach DIN 18650 empfohlen. Im Gültigkeitsbereich der Maschinenrichtlinie 98/37/EG ist eine Konformitätserklärung für die Türanlage zwingend erforderlich.

## Zubehör

( _ )	Bedieneinheit mit 7-Segment-Anzeige und 2-Tasten Bedienung, 45 X 45 mm passend zu System Legrand

( _ )	3-Pos. Betriebsartenschalter montiert in Kunststoffeinsatz

( _ )	Überwachtes Batteriemodul für Notstromversorgung

( _ )	Elektromagnetische Verriegelung (Bi-stabile Verriegelung) mit Rückmeldung, Eingriff ausschliesslich in gehärtete Haltebolzen der Flügel, nicht auf den Zahnriemen oder Umlenkung wirkend

( _ )	Notöffnung einschl. einbruchgesicherter Notentriegelung

( _ )	Notöffnungsüberwachung

( _ )	Not-Aus-Schalter, wahlweise AP oder UP, mit Glasabdeckung und Rahmen