# Testo per capitolato

## Porta ad anta battente automatica

Dimensioni

Larghezza complessiva	........... mm

Altezza complessiva	........... mm

Larghezza di passaggio	........... mm

Altezza di passaggio	........... mm

## TORMAX Power Drive 1401

Meccanismo di azionamento per porte ad anta battente montato nel pavimento in modo da risultare invisibile e utilizzabile contemporaneamente anche come supporto porta inferiore. Peso delle ante fino a 450 kg con una larghezza di anta di 1 m

( _ )	Azionamento elettromeccanico delle porte ad anta battente con tecnologia a motori sincroni esenti da usura e sistema di controllo di processo, corsa estremamente silenziosa. Dimensioni L x La x P: 450 x 293 x 127 mm, peso delle ante fino a 450 kg con larghezza di anta di 1 m (J = 150 kgm2), categoria di protezione IP 67 (7 giorni acqua fino a bordo superiore cassa, alimentazione di corrente: 1 x 230/115 V AC 
50 – 60 Hz, potenza assorbita: 4 … 250 W, temperatura ambiente da –20 °C a 
+50 °C, fermo regolabile integrato per posizione di chiusura della porta, fermo corsa molleggiato e regolabile in direzione di apertura

Sistema di controllo

Scatola di comando piazzabile indipendentemente dal meccanismo di azionamento, categoria di protezione IP 55, semplicissima messa in funzione grazie a corsa di apprendimento «Teach in», Push and Go, alta sicurezza per persone dovuta al meccanismo di inversione automatica integrato e monitoraggio del dispositivo di sicurezza esterno, chiusura sicura grazie al supporto di un motore anche nelle condizioni più difficili (esposizione al vento), con chiusura senza corrente, in caso di caduta di corrente semplice funzionamento manuale senza bisogno di scolegare l’accoppiamento, funzione di chiudiporta in caso di caduta di corrente, tempo pausa in apertura: 0 – 600 s, angolo di apertura 0 – 99°, 8 ingressi e 2 uscite (programmabili a piacere).

Finitura a pavimento

( _ )	Telaio incassato a filo con la superficie per rivestimento pavimento con spessore fino a 20 mm con albero di trasmissione prolungato

( _ )	Placca di copertura antiruggine applicata sul pavimento con guarnizione, 
L x P x H= 480 mm x 320 mm x 3.5 mm

Trasmissione azionamento – porta

( _ )	Albero di trasmissione con dentatura Hirth e fine albero realizzato 
a seconda dell’ordine

( _ )	Albero di trasmissione con dentatura Hirth e cono piatto adatto a copertura 
di protezione Inox 1401

( _ )	Albero di trasmissione con dentatura Hirth e cono piatto adatto al rivestimento 
del pavimento

( _ )	 Albero di trasmissione con dentatura Hirth e fine albero non lavorata,

lunghezza 164,5 mm

( _ )	Braccio isolato acusticamente per porte DIN R & DIN L supportate centricamente, con dispositivo antipanico

( _ )	Braccio isolato acusticamente per porte supportate eccentricamente, piegatura a gomito (misura k (max 70 mm)) in base alle indicazioni del cliente

( _ )	Braccio isolato acusticamente PANIK per porte DIN R & DIN L supportate centricamente, con dispositivo antipanico

( _ )	Raccordo base albero di trasmissione braccio porta adatto ad albero con cono piatto, 
L x P x H = 102 mm x 30 mm x 35 mm, incl. 2 distanziatori

## Sistema di sensori

Attivazione

( _ )	Radar

( _ )	Raggi infrarossi attivi

( _ )	Raggi infrarossi passivi

( _ )	Interruttore azionabile senza contatto

( _ )	Interruttore manuale

Dispositivo di sicurezza

( _ )	Sicurezza dinamica (con/senza test)

( _ )	Sicurezza statica (con/senza test)

( _ )	Segnalatore combinato (radar e barriera fotoelettrica 3D di sicurezza AIR) con test

Si raccomanda di produrre una valutazione della sicurezza in base a DIN 18650.

## Accessori

( _ )	Pannello di comando con visualizzazione a 7 segmenti e comando a 2 tasti, 
45 x 45 mm adatto al sistema Legrand

( _ )	Selettore di modi operativi a 3 posizioni montato su inserto in plastica 
45 x 45 mm, adatto al sistema Legrand.

( _ )	Interruttore a cordicella

( _ )	Telecomando radio, ricettore integrato nella scatola di comando, incl. mini trasmettitore manuale, 4 canali, 868 MH

( _ )	Pulsante di emergenza, a incasso, con protezione in vetro e cornice

( _ )	Modulo batteria monitorato per l’alimentazione d’emergenza