# Ausschreibungstext

## Automatische Drehflügeltür

Dimensionen

Gesamtbreite		........... mm

Gesamthöhe		........... mm

Durchgangsbreite	........... mm

Durchgangshöhe	........... mm

## TORMAX Smart Drive 1101

Antrieb für Drehflügeltüren, für Innentüren, Sturz- oder Türblattmontage, wahlweise DIN L und DIN R Türen.

( _ )	Elektromechanischer Drehflügeltürantrieb mit Kugelumlaufspindel, DC- Motor und Prozessorsteuerung, Abmessungen 85 x 116 x 580 mm, integrierter stabiler Offenanschlag, Stromversorgung: 1 x 230/115 V AC 50 – 60 Hz, Leistungsaufnahme: 3 – 140 W, Motorische Öffnung, Schliessung mit Federkraft, integrierte Offenhaltung, integrierter Offenanschlag, stromlos als Türschliesser wirkend mit kontrolliertem Bewegungsablauf.

Steuerung

Einfachste Inbetriebnahme durch manuell geführtes Lernprogramm Teach-In, 
Zwei unabhängige Bewegungsabläufe einstellbar, Offenhaltezeit einstellbar, Öffnungskraft einstellbar – erfüllt Niedrigenergieanforderung, Hinderniserkennung (Reversierung) in Öffnungs- und Schliessrichtung, automatische Öffnung durch manuelles Anstossen oder Ziehen der Tür (Push-and-Go-Funktion), Sicherheiten sind überwachbar, Rückmeldung der Türstellung offen oder zu, 6 programmierbare Eingänge, 3 programmierbare Ausgänge.

Kraftübertragung Antrieb – Tür

( _ )	Normalgestänge, stufenlos verstellbar, drückend, für Sturztiefe 40 … 107 mm

( _ )	Normalgestänge, stufenlos verstellbar, drückend, für Sturztiefe 105 … 252 mm

( _ )	Gleithebel ziehend

( _ )	Gleithebel ziehend mit Panikbeschlag

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 63 mm (sturzbündige Montage)

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 82 mm (erhöhte Montage)

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 123 mm (erhöhte Montage)

## Sensorik

Aktivierung

( _ )	Radar

( _ )	Aktiv-Infrarot

( _ )	Passiv-Infrarot

( _ )	Handschalter berührungslos

( _ )	Handschalter manuell

Sicherheitseinrichtung

( _ )	Dynamische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Statische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Kombimelder (Radar und 3D-Absicherungslichtvorhang AIR) mit Testung

Erstellung der Sicherheitsbewertung nach DIN 18650 empfohlen.

## Zubehör

( _ )	3-Positionen-Betriebsartenwahlschalter, Betriebsarten: Tür geschlossen, Automatischer Betrieb, Daueroffen

( _ )	Zug-Seilschalter

( _ )	Überwachtes Batteriemodul für Notstromversorgung

( _ )	Durchgehende Verschalung über ganze Türbreite

( _ )	Kabelsatz für Master/Slave-Verbindung