# Testo per capitolato

## Porta ad anta battente automatica

Dimensioni

Larghezza complessiva	........... mm

Altezza complessiva	........... mm

Larghezza di passaggio	........... mm

Altezza di passaggio	........... mm

## TORMAX Smart Drive 1101

Meccanismo di azionamento per porta ad anta battente, per porte interne, montaggio su architrave o al battente della porta, porte DIN L e DIN R a scelta.

( _ )	Azionamento elettromeccanico delle porte ad anta battente con vite 
a circolazione di sfere, motore DC e sistema di controllo di processo, 
dimensioni 85 x 116 x 580 mm, stabile fermo corsa apertura integrato, alimentazione di corrente: 1 x 230/115 V AC 50 – 60 Hz, potenza assorbita: 
3 – 140 W, apertura a motore, chiusura a molla, funzione di apertura permanente integrata, fermo corsa apertura integrato, senza corrente con effetto di chiudiporta a movimentazione controllata.

Sistema di controllo

Semplicissima messa in funzione grazie al programma di apprendimento Teach-In a gestione manuale, possibilità di impostare due movimentazioni indipendenti, tempo pausa in apertura impostabile, forza di apertura impostabile – soddisfa requisiti per un funzionamento a basso consumo energetico, riconoscimento di ostacoli (inversione) in direzione di apertura e di chiusura, apertura automatica spingendo o tirando manualmente la porta (funzione Push-and-Go), possibilità di monitoraggio dei dispositivi di sicurezza, segnalazione della posizione di porta aperta o chiusa, 6 ingressi programmabili, 3 uscite programmabili.

Trasmissione azionamento – porta

( _ )	Tiranteria standard, regolabile in continuo, premendo, per profondità architrave 
da 40 a 107 mm

( _ )	Tiranteria standard, regolabile in continuo, premendo, per profondità architrave 
da 105 a 252 mm

( _ )	Tirando leva scorrevole

( _ )	Tirando leva scorrevole con guarnitura antipanico

( _ )	Albero di collegamento trasmissione – tiranteria L = 63 mm 
(montaggio a filo con architrave)

( _ )	Albero di collegamento trasmissione – tiranteria L = 82 mm (montaggio rialzato)

( _ )	Albero di collegamento trasmissione – tiranteria L = 123 mm (montaggio rialzato)

## Sistema di sensori

Attivazione

( _ )	Radar

( _ )	Raggi infrarossi attivi

( _ )	Raggi infrarossi passivi

( _ )	Interruttore azionabile senza contatto

( _ )	Interruttore manuale

Dispositivo di sicurezza

( _ )	Sicurezza dinamica (con/senza test)

( _ )	Sicurezza statica (con/senza test)

( _ )	Segnalatore combinato (radar e barriera fotoelettrica 3D di sicurezza AIR) con test

Si raccomanda di produrre una valutazione della sicurezza in base a DIN 18650.

## Accessori

( _ )	Selettore di modi operativi a 3 posizioni, modi operativi: porta chiusa, funzionamento automatico, sempre aperto

( _ )	Interruttore a cordicella

( _ )	Modulo batteria monitorato per l’alimentazione d’emergenza

( _ )	Copertura anteriore lungo tutta la larghezza della porta

( _ )	Set di cavi per collegamento Master/Slave