TORMAX REVOLVEDOOR

Turn System 5151.CLASSIC small

Modello		Porta girevole con servosistema automatico a (  ) 3 o (  ) 4 ante con funzione Break-out.

Design classico, senza tempo con eccellente lavorazione. Profili in alluminio dall’aspetto leggero e altezza minima della corona. Finitura delle superfici in colore RAL standard.

Misure	Diametro esterno	      			   mm   (max. 4150 mm)

Diametro interno      			   mm   (diametro esterno – 150 mm)

Altezza di passaggio              	      	   mm

Altezza della corona (bordo del tetto)	   mm   (min. 200 mm interno)
Altezza complessiva                                 mm

Azionamento

1 azionamento TORMAX con servosistema automatico con limitazione di velocità integrato, montato nella struttura del soffitto.
Attivazione del movimento rotante (supporto leggero) con un leggero urto delle ante. La porta si posizione successivamente di nuovo nella posizione di partenza.

Caratteristiche dell’azionamento

- Elevata silenziosità, regolazione della velocità in continuo

- Sicuro anche in assenza di corrente, grazie alla limitazione di velocità integrata di serie

- Richieste individuali del cliente configurabili in loco

- Lunga durata di vita accertata con bassi costi di funzionamento

Dati tecnici

- Connessione di rete: 		1 x 230 V AC / 1 x 115 V AC, frequenza 50/60 Hz

- Tipo di protezione :          	IP 22

- Potenza assorbita: 		max. 320 W

- Campo di temperatura: 	da -20°C a +40°C

Comandi/ Accesso per interventi di assistenza

Comandi con vaste funzioni. Interfaccia dati rapido e di facile accesso dall’esterno, anche con messaggi di errore digitali visualizzabili. Semplice accesso per interventi di riparazione attraverso la copertura interna.

Unità di comando

Unità di comando con visualizzazione LED e interruttore a chiave per il blocco dell’unità sulla porta o posizionata esternamente con le modalità di funzionamento seguenti.

AUTO  	Esercitando una leggera pressione sulle ante, la porta inizia a ruotare in velocità passo a passo, per

passare poi in posizione di attesa.

USCITA	Come nella modalità di funzionamento AUTO, la porta reagisce solamente dall’interno (ad es., alla

chiusura di negozi). 
	Il tempo può essere programmato in modo fisso.

MANUALE	Modalità di funzionamento manuale con limitazione di velocità attivata.

NOTTE	Porta ferma, può essere attivata solamente da generatori di impulsi di apertura consentiti nella

modalità NOTTE (Standard =interruttore a chiave). Successivamente la porta ruoterà nuovamente nella posizione finale.

Sensori

Generatore di impulsi per l’azionamento della porta montato nell’area del soffitto oppure lettore di badge predisposto dal cliente.

Sicurezze

- Barre verticali a pressione di sicurezza  su 2 montanti

- Tasto di spegnimento di emergenza sui montanti angolari esterni ed interni
- In caso di mancanza di corrente le porte sono in funzionamento in folle (limitazione di velocità) e possono essere azionate manualmente o come opzione con modulo batteria.

Struttura della porta

Struttura completa portante in alluminio.

Anta/ Tornella

Porta a 3 o 4 ante con vetro di sicurezza di 6 mm (ESG), con profili terminali in alluminio di 56 x 56 mm. Tutte le ante sono con  ( dispositivo Break-out Tutte le ante dispongono di guarnizioni integrate con setole di crine naturali, rinforzate sugli spigoli angolari e facilmente sostituibili.

Break-out

Tutte le ante sono provviste di dispositivi Break-out e possono essere aperte verso l’esterno manualmente. E’ possibile regolare la forza di apertura. Adatto anche per le posizioni di apertura (funzionamento estivo).

Maniglie

Ogni anta dispone di una maniglia con forma a D in acciaio inox, con diametro 19 mm e lunghezza 300 mm.

Pareti tamburate

In vetro di sicurezza curvato e laminato 10 mm (VSG) con 75/105 (sopra/ sotto) x 40 mm

Profili terminali in alluminio. Gli spigoli di chiusura sono protetti da listelli neri in gomma.

Rivestimento esterno

Rivestimento idrorepellente in compensato, 15 mm. A richiesta con fontanella o canalina di scarico dell’acqua, diametro 60 mm. Copertura laterale con rivestimento in alluminio, compreso spigolo delle canalette per la fuoriuscita dell’acqua.
Rivestimento esterno impermeabile 
Affinché il tetto sia completamente impermeabile all’acqua risulta necessario:

- fino a diametri interni di 2700 mm    (  )  lamiera in alluminio (  ) nel colore dell’impianto, montata ed ermetizzata a regola d’arte.

- oltre diametri interni di 2700 mm (  )  film speciale montato e collegato a regola d’arte dal committente,
					  	   ed ermetizzato a regola d’arte.

Soffitto interno / Illuminazione

Copertura in legno con uno strato di melammina di 16 mm (bianco) o con elementi in alluminio nel colore dell’impianto, con 5 lampade spot alogene disposte in modo simmetrico integrate.

Elettrochiavistello

Elettrochiavistello manuale di un’anta con cilindro profilato, si veda in alternativa –> Chiusura notturna vd. opzionale.

Anello della base (opzione)

Anello della base in acciaio inox per un ottimo fissaggio della struttura della porta, su pavimento grezzo compatibile con tasselli predisposto dal committente.

Prima deve essere montato il piano (max. +/- 1mm). La porta potrà essere montata anche direttamente sul pavimento finito. Questo o l’anello deve assolutamente essere compatibile con piano (+/- 1 mm) 
e tasselli.

Profili / superfici

Tutti profili visibili descritti sono in alluminio. Finitura delle superfici:

(   )  RAL ………..	(   )  E6/EV 1		(   )  Acciaio inox A2 grana 180

Installazione e montaggio

La posa dei cavi viene fatta dal committente sulla base delle indicazioni del produttore.

Il montaggio viene realizzato una volta ultimato il pavimento, intonacate le pareti o montata la struttura. Se è richiesto un anello, il montaggio sarà fatto prima su calcestruzzo grezzo. Direttamente dopo il montaggio verrà riempito dal committente.

Fornitura, montaggio e messa in marcia della porta girevole comprensivi dell’addestramento degli operatori, predisposizione e consegna della documentazione conformemente a DIN 18650 ad opera di un partner certificato della TORMAX.

# Prodotto

# Articolo :                        Tormax Turn System  5251.CLASSIC   o equivalente

# Articolo offerto:   ……………………………….

.....   Pz.                                                     ……………….€                         …………..€

Opzionale

(  )  Chiusura notturna manuale

Chiusura notturna manuale sul lato esterno dell’edificio, in vetro di sicurezza curvato di 10 mm

(VSG). Internamente scorrevole su binario in acciaio inox. Serratura manuale integrata con cilindro

profilato.

Prezzo								……………….€

(  )  Chiusura notturna automatica

Chiusura notturna automatica sul lato esterno dell’edificio, in vetro di sicurezza curvato di 10 mm

(VSG). Internamente scorrevole su binario in acciaio inox. Con chiavistello automatico integrato.

Prezzo							……………….€

(  )  Alimentazione di corrente con UPS

Per un’alimentazione di corrente senza interruzioni in caso di assenze e cadute di corrente.

Prezzo								……………….€

(  )  Barriera d’aria montata

Barriera d’aria montata nella corona all’ingresso interno. La barriera contrasta le correnti d’aria

e la penetrazione di aria calda e fredda.

Prezzo, modello per impianto di riscaldamento esistente (acqua)	……………….€  o elettrico	……………….€

(  )  Controllo degli accessi

Funzioni supplementari con sensori di riconoscimento aggiuntivi per un flusso di persone controllato.

Prezzo								……………….€

Accessori

(  )  Tappetino

Zerbino in 4 pezzi all’interno della porta, passerella che segue la facciata, color antracite,

distanza della fessura conforme a DIN 18650, su intonaco idrorepellente presente.

……..Pz.                                                    ……………….€                        …………..€

(  )  Struttura di appoggio del tappetino

Struttura di appoggio costituita da vasca di raccolta dell’acqua con scarico e supporto grigliato per il

tappetino.

……..Pz.                                                    ……………….€                        …………..€

# (  )  Impianto di valutazione del rischio

# Predisposizione dell’analisi di sicurezza (valutazione del rischio) conforme a DIN 18650, preparazione della

# documentazione per operatori / utenti.

……..Pz.                                                    ……………….€                        …………..€

# Text boxes

Beispiel Modell CLASSIC