TORMAX REVOLVEDOOR

Turn System 5251.CLASSIC small

Ausführung	Vollautomatische Karusselltür mit  (  ) 3 oder  (  ) 4 Flügeln, mit Break-out Funktion. Klassisches, zeitloses Design mit bester Verarbeitung. Leicht wirkende Aluminium-
profile und minimale Kranzhöhe. Oberflächen-Finish in Standard RAL-Farbe.

Abmessungen	Aussendurchmesser	         mm   (max. 4150 mm)

Innendurchmesser   	         mm   (Aussendurchmesser –150 mm)

Durchgangshöhe       	         mm

Kranzhöhe (Dachrand)	         mm   (min. 200 mm Innenbereich)
Gesamthöhe                              mm

Antrieb

1 vollautomatischer, mikroprozessorgesteuerter und drehmomentstarker TORMAX Antrieb.

Mit integrierter Überdrehsicherung und Notbremse. Montiert im Deckenaufbau.

Eigenschaften Antrieb

- Hohe Laufruhe, stufenlose Geschwindigkeitsregelung

- Auch stromlos sicher, durch standardmässig integrierte Überdrehsicherung

- Individuelle Kundenwünsche vor Ort konfigurierbar

- Lange Lebensdauer

Technische Daten

- Netzanschluss: 	1 x 230 V AC / 1 x 115 V AC, Frequenz 50/60 Hz

- Schutzart:          	IP 22

- Leistungsaufnahme:	max. 320 W

- Temperaturbereich:	–20°C bis +40°C

Steuerung / Service-Zugang

Steuerung mit umfassenden Funktionen. Von aussen schnell und bequem zugängliche

Datenschnittstelle, u.a. mit abrufbaren digitalen Fehlermeldungen. Für Reparaturzwecke

einfacher Servicezugang durch Innendecke.

Bedieneinheit

Bedieneinheit mit LED-Anzeige und Schlüsselschalter zum Sperren der Bedieneinheit an

der Türe oder extern platziert mit nachfolgenden Betriebsarten.

AUTO  	Bei aktiviertem Öffnungsimpulsgeber beginnt die Tür zu drehen und fährt 
		anschliessend in Warteposition.

DREHEN	Bei aktiviertem Öffnungsimpulsgeber beginnt die Tür zu drehen in 
Normalgeschwindigkeit und fährt anschliessend in Langsamgeschwindigkeit bis 
zur nächsten Öffnungsimpuls.

AUSGANG	Wie Betriebsart AUTO, jedoch nur innerer Öffnungsimpulsgeber reagiert (z. B. bei
		Ladenschluss. Zeit kann fix programmiert werden.

HAND	Manuelle Betriebsart mit aktivierter Überdrehsicherung.

NACHT	Tür im Stillstand, kann nur von NACHT-zulässigen Öffnungsimpulsgebern (Standard =
		Schlüsselschalter) aktiviert werden. Danach dreht Tür jeweils in Endposition.

Sensorik

Impulsgeber zur Türbetätigung im Deckenbereich eingebaut oder kundenseitiger Badge-Leser.

Sicherheiten

- Vertikale Sicherheitsdruckleisten an 2 Pfosten

- Vertikale Sicherheitsdruckleisten an allen Flügeln  
- Horizontale Fersenschutzleisten

- Notstopp-Taste an innerem und äusseren Eckpfosten
- Behinderten-Taste an innerem und äusseren Eckpfosten
- Bei Stromausfall sind die Türen im Leerlauf (Überdrehsicherung) und können manuell betätigt

werden oder optional mit Batteriemodul

Türkonstruktion

Komplette Tragkonstruktion aus Aluminium.

Türflügel / Drehkreuz

3 oder 4 Türflügel aus 6 mm Sicherheitsglas  (ESG), mit 56 x 56 mm Alu-Abschlussprofilen. Alle 
Türflügel mit  ( Break-out Vorrichtung. Alle Flügel mit integrierten Rosshaar-Bürstendichtungen,

verstärkt über die Eckkanten und einfach auswechselbar.

Break-out

Alle Türflügel sind mit Break-out Vorrichtungen ausgerüstet und können manuell ausgeschwenkt werden. Die Kraft zur Ausschwenkung  kann eingestellt werden. Auch geeignet für Offenstellung (Sommerbetrieb).

Trommelwände

Aus gebogenem, laminiertem 10 mm Sicherheitsglas (VSG) mit 75/105 (oben/unten) x 40 mm

Aluminium-Abschlussprofilen. Schliesskanten sind geschützt mit schwarzen Gummileisten.

Aussendecke

Wasserabstossende Sperrholzdecke, 15 mm. Auf Wunsch mit Wasserspeier oder Wasserablaufrohr, 
Durchmesser 60 mm. Seitliche Abdeckung mit einer Aluminium-Verkleidung, inkl. Wasserüberlaufkante.
Wasserdichtes Dach 
Damit das Dach komplett wasserdicht ist benötigt es:

- bis Innendurchmesser 2700 mm    (  )  Alublech (  ) in Anlagenfarbe, fachmännisch montiert und abgedichtet.

- über Innendurchmesser 2700 mm  (  ) Spezialfolie bauseitig fachmännisch montiert und verbunden,
					  	   sowie fachmännisch abgedichtet.

Innendecke / Beleuchtung

Holzdecke mit 16 mm Melamin-Beschichtung (weiss) oder mit Aluminiumelementen in Anlagenfarbe,

mit 5 symmetrisch integrierten Halogen-Spots.

Verriegelung

Manuelle Verriegelung eines Türflügels mit Profilzylinder oder siehe –> Nachtabschluss s. Optional.

Bodenring (Option)

Edelstahlbodenring zur optimalen Fixierung der Türkonstruktion, auf dübelfähigem bauseitigem

Rohboden. Muss vorab Plan (max. +/- 1mm) montiert werden. Die Tür kann auch direkt auf den

fertigen Boden montiert werden. Dieser, bzw. der Bodenring muss jedoch absolut Plan (+/- 1mm) 
und dübelfähig sein.

Profile / Oberflächen

Alle sichtbaren, beschriebenen Profile sind aus Aluminium. Oberflächen-Finish:

(   )  RAL ………..	(   )  E6/EV 1		(   )  Edelstahl A2 Korn 180

Installation und Montage

Kabelverlegung erfolgt nach Vorgabe des Herstellers bauseits.

Die Montage erfolgt nach Fertigstellung des Fußbodens und verputzter Wände bzw. montierter

Konstruktion. Sofern ein Bodenring gewünscht, erfolgt die Montage vorab auf Rohbeton. Direkt

nach Montage wird dieser bauseits verfüllt.

# Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Karusselltür einschließlich der Einweisung des

Bedienpersonals sowie Erstellen und Übergabe der Dokumentation  nach DIN 18650 durch

zertifizierten TORMAX Partner.

# Produkt

# Fabrikat :                        TORMAX Turn System  5251.CLASSIC   oder gleichwertig

# Angebotenes Fabrikat:   ……………………………….

.....   Stck.                                                     ……………….€                         …………..€

Optional

(  )  Nachtabschluss manuell

Manueller Nachtverschluss an der Gebäude-Aussenseite, aus gebogenem 10 mm

Sicherheitsglas (VSG). Innen geführt auf Edelstahl-Laufschiene. Integriertes manuelles Schloss

mit Profilzylinder.

Preis								……………….€

(  )  Nachtabschluss automatisch

Automatischer Nachtverschluss an der Gebäude-Aussenseite, aus gebogenem 10 mm

Sicherheitsglas (VSG). Innen geführt auf Edelstahl-Laufschiene. Mit integrierter automatischer

Verriegelung.

Preis								……………….€

(  )  USV Stromversorgung

Für unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Stromausfüllen und -unterbrüchen.

Preis								……………….€

(  )  Luftschleier eingebaut

Im Kranz eingebauter Warmluftschleier beim inneren Eingang. Luftvorhang verhindert allfälligen

Luftzug und Eindringen von Kalt- oder Warmluft.

Preis, Ausf. über bestehende Heizanlage (Wasser)	……………….€  oder elektrisch	……………….€

(  )  Zutrittskontrolle

Zusatzfunktionen mit zusätzlichen Erkennungssensoren für kontrollierten Personenverkehr.

Preis								……………….€

Zubehör

(  )  Sauberlauf-Matte

4-tlg. Reinstreifermatte innerhalb der Tür, Stegverlauf im Verlauf der Fassade, Farbton Anthrazit,

Spaltabstand nach DIN 18650, auf vorhandenen wasserdichten Estrich

……..Stck.                                                    ……………….€                        …………..€

(  )  Sauberlauf-Matte Unterkonstruktion

Unterkonstruktion bestehend aus Wasserauffangwanne mit Ablauf und Gitterrostauflage für die

Sauberlauf-Matte.

……..Stck.                                                    ……………….€                        …………..€

# (  )  Risiko-Bewertung

# Vorabstellung der Sicherheitsanalyse (Risiko-Bewertung)  nach DIN 18650, Dokumentation erstellen 
        für Betreiber / Nutzer

……..Stck.                                                    ……………….€                        …………..€

# Text boxes

Beispiel Modell CLASSIC