# Testo per capitolato

## Porta scorrevole automatica per l’uso in uscite di emergenza

Dimensioni

Larghezza complessiva	........... mm

Altezza complessiva	........... mm

Larghezza di passaggio	........... mm (700 – 3800 mm)

Altezza di passaggio	........... mm

## TORMAX iMotion® 2301.FRW Sliding Door Drive

Azionamento porta scorrevole automatico per porte scorrevoli ad 1 o 2 ante, per l’uso in uscite di emergenza.

Il sistema meccanico di apertura di emergenza in abbinamento ad un accumulatore monitorato garantisce un’apertura dell’uscita di emergenza ridondante (anche in presenza di difetti sulla cinghia dentata).

- Peso ante 1 x 150 kg, 2 x 130 kg, telescopico 2 x 100 kg, 4 x 80 kg

- Sezione azionamento (H x P) 200 x 155 mm, telescopio 200 x 245 mm

- Soddisfa le attuali norme europee.

( _ )	Azionamento elettromeccanico per porta scorrevole con motore sincrono AC e sistema di controllo di processo. Allacciamento alla rete 115 VAC / 60 Hz o 
230 VAC/50 Hz

- Categoria di protezione IP22, temperatura ambiente da –20 °C a +50 °C,
Conforme a RoHS (direttiva CE 2002/95/CE)

- Binario guida facile da sostituire e silenzioso.

- Canalina cavi integrata e spazzole di tenuta coperte e integrate.

- Tipo di montaggio: su architrave, a parete, a soffitto

- Controllato TÜV e certificato ai sensi della norma EN IEC 60335, DIN 18650: 2010, EN ISO 13849: 2008 Performance level „d“.

Comando

- Rilevazione automatica di dati specifici dell’impianto per un movimento costante, diagnosi di funzionamento permanente.

- Riconoscimento elettronico di ostacoli integrato in direzione di chiusura e di apertura, sensibilità regolabile all’inversione.

- Limitazione automatica di velocità, anche in caso di mancanza di corrente e in funzionamento manuale.

- Apertura di emergenza per apertura della porta automatica, in mancanza di corrente in condizione di non blocco.

- Processore a 32 Bit/30 MHz per un’elevata prestazione di calcolo.

- Interfacce: LIN BUS, CAN BUS, RS 232.

- Riconoscimento errori, redazione di protocolli e visualizzazione.

- Pannello di controllo con diagnosi anomalie e interruttore a chiave FRW FRW-ON/OFF. Modalità di funzionamento regolabili: OFF, AUTOMAT 1, AUTOMAT 2, USCITA, APERTO, COMANDO A MANO. La funzione di corsa libera e il reset possono essere azionati dall’unità di comando.

- 8 ingressi (4 sicurezze verificabili).

- 3 uscite programmabile (a scelta segnalazioni di diversi stati della porta come chiusa, aperta, difetto, stato serratura, impulso luminoso, impulso gong).
2 messaggi configurabili a scelta.

- Ampliabile in modo modulare di max. 2 moduli I/O (ogni 4 ingressi/uscite).

- Possibilità di integrazione in qualunque sistema sovraordinato, ad es., un sistema di gestione edifici, a scelta tramite contatti senza potenziale o tramite un sistema Bus.

## Ante della porta

( _ )	Ante scorrevoli

( _ )	Componenti laterali fissi

( _ )	sopralluce fissi,   in ( _ ) parti

Profili

( _ )	Sistema profilato LR 12 TORMAX

Vetratura semplice

Spessore vetratura 6 – 12 mm

Tipo di vetratura: applicazione ad umido, vetratura ESG / VSG

Larghezza apparente 22 mm, altezza base 80 mm, profondità profilo 20 mm

( _ )	Sistema profilato LR 22B TORMAX

Vetratura semplice e isolante

Spessore vetratura a secco 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, ad umido 6 – 28 mm

Larghezza apparente 30 mm, altezza base 78 mm, profondità profilo 34 mm

( _ )	Sistema profilato LR 32THERM TORMAX

Vetratura semplice e isolante

Spessore vetratura max. 32 mm,

Larghezza apparente 35 mm, altezza base 85 mm, profondità profilo 40 mm

( _ )	Fabbricato …………

Guida a pavimento

( _ )	Guida a pavimento continua in CNS incl. componente scorrevole dell'anta scorrevole

Colore dei profili visibili

Tonalità anodizzato	…………….

Verniciatura a polveri RAL	…………….

Vetratura

( _ )	ESG 10 mm, sottoposto a test Heat Soak

( _ )	VSG 10 mm, con pellicola 0,78 mm

( _ )	Vetro isolante di 2 x 5 mm in ESG, sottoposto a test Heat Soak, 22 mm

Spessore complessivo, Ug 1.3 W/mqK

( _ )	Vetro isolante di 2 x 6 mm in VSG, pellicola 0,78 mm, 22 mm

Spessore complessivo, Ug 1.3 W/mqK

( _ )	Fabbricato ………..

Sistema di sensori

Impulsore interno

( _ )	Radar FRW con/senza riconoscimento di direzione

Impulsore esterno

( _ )	Radar FRW con/senza riconoscimento di direzione

( _ )	Rilevatore di movimenti IR

( _ )		Interruttore a chiave

( _ )	Lettore scheda

( _ )	Comando a distanza

Dispositivo di sicurezza

( _ )	Sensore presenza interno: Protezione del lato chiusura principale

( _ )	Sensore presenza esterno: Protezione del lato chiusura principale

( _ )	Sensore presenza: Protezione del lato secondario

( _ )	Fotocellule

Si raccomanda di produrre una valutazione della sicurezza in base a DIN 18650. .

## Comandi

( _ )	Pannello di comando iMotion con 6 modalita` di funzionamento e visualizzazione

dell’anomalia, 45 X 45 mm adatto per sistema Legrand

( _ )	Interruttore a chiave FRW

Sistemi di emergenza

( _ )	Apertura di emergenza incl. sblocco di emergenza antifurto

( _ )	Interruttore generale, fusibile

## Accessori

( _ )	Modulo batteria monitorata per alimentazione di emergenza

( _ )	Sistema di blocco elettromeccanico (blocco bistabile) con segnalazione, presa esclusivamente nel perno di sostengo indurito delle ante, non agisce sulla cinghia dentata o il tendicinghia

( _ )	Blocco per pannello

( _ )	Collegamento in rete tramite contatti senza potenziale

( _ )	Collegamento in rete tramite un sistema Bus