# Ausschreibungstext

## Automatische Drehflügeltür

Dimensionen

Gesamtbreite		........... mm

Gesamthöhe		........... mm

Durchgangsbreite	........... mm

Durchgangshöhe	........... mm

## TORMAX iMotion® 1301.FIRE Swing Door Drive

Hochintegrierter und leistungsstarker Überkopfdrehflügeltürantrieb für Anwendungen an breiten und schweren Brandabschlusstüren. Einsatz wahlweise an DIN L und DIN R resp. an ein- und zweiflügligen Brandabschnittstüren. In Feststellanlagen dient der Drehflügelantrieb sowohl als Türschliesser mit Öffnungsautomatik wie auch als Feststellvorrichtung. Keine zusätzliche Halteeinrichtung wie z.B. Haftmagnete notwendig. Türöffnungswinkel von 110° erreichbar mit drückenden (Normalgestänge) als auch mit dem ziehenden Gestänge.

( _ )	Elektromechanischer Drehflügeltürantrieb mit verschleissfreier Synchronmotortechnik und Prozessorsteuerung, Abmessungen 100 x 135 x 640 mm, Schliessergrössen nach DIN 1154: 3 bis 6, Massenträgheitsmoment J: 100 Kgm2, Schutzart IP 22, integrierter Offenanschlag, Stromversorgung: 1 x 230/115 V AC 50 – 60 Hz, Leistungsaufnahme: 12 – 330 W, Umgebungstemperatur –20 °C bis +50 °C, motorische Öffnung, Schließung mit Federkraft wahlweise mit motorischer Unterstützung, integrierte Offenhaltung, stromlos als Türschliesser oder Türöffner wirkend mit kontrolliertem Bewegungsablauf.

Steuerung

Betriebsartenschalter mit 3 Betriebsarten (AUS, OFFEN, AUTOMAT) oder

Bedieneinheit mit 6 Betriebsarten (AUS, OFFEN, AUTOMAT 1, AUTOMAT 2, MANUELL, AUSGANG) mit Betriebshinweisen. Einbau in die Seitenabdeckung des Drehflügeltürantriebs oder in einem Dosensystem neben der Tür.

Mit Zusatzmodulen erweiterbares System.

Nach der Erstmontage kann die Feststellanlage wahlweise über potentialfreie Kontakte oder über ein Bussystem in jedes übergeordnete System z.B. ein Gebäudemanagementsystem integriert werden. 
Individuell programmierbare Sammelmeldungen über potentialfreie Kontakte.

Anpassbare Einstellungen, welche den Begehkomfort erhöhen wie z.B. Offenhaltzeit, Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit, Reversierungsverhalten, Sicherheit.

Push-and-Go-Funktion öffnet die Tür automatisch bei manuellem Anstossen.

Einsatz sowohl im Hochenergie- als auch im Niedrigenergiebetrieb.

Bewegungsabläufe können auch durch Vorgabe mit manueller Türbewegung gespeichert werden (Teach-In).

Kraftübertragung Antrieb – Tür

( _ )	Gestänge drückend (Normalgestänge) mit Antriebshebel 290 mm, 
für Sturztiefe –40… +240 mm

( _ )	Gestänge ziehend mit Antriebshebel 350 mm, für Sturztiefe 0..+150 mm

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 63 mm (sturzbündige Montage)

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 82 mm (erhöhte Montage)

( _ )	Verbindungswelle Antrieb – Gestänge L = 123 mm (erhöhte Montage)

## Sensorik

Aktivierung

( _ )	Radar

( _ )	Aktiv-Infrarot

( _ )	Passiv-Infrarot

( _ )	Handschalter berührungslos

( _ )	Handschalter manuell

Sicherheitseinrichtung

Sicherheitseinrichtungen sind gemäss Risikobewertung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und nach DIN 18650-2 zu definieren!

( _ )	Dynamische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Statische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Kombimelder (Radar und 3D-Absicherungslichtvorhang AIR) mit Testung

Rauch- und Wärmeschalter

Rauchschalter sind gemäss der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung DIBt zu definieren.

( _ )	optische Rauchmelder

( _ )	Thermodifferentialmelder

## Zubehör

( _ )	3-Pos. Betriebsartenschalter, passend zu 45 x 45 mm Legrand System

( _ )	Bedieneinheit mit 7-Segment-Anzeige und 2-Tasten Bedienung, passend zu 
45 x 45 mm Legrand System

( _ )	Handauslösetaster in rot mit Aufschrift „Tür schliessen“, passend zu 45 x 45 mm Legrand System

( _ )	Durchgehende Verschalung über ganze Türbreite

( _ )	Vernetzung über Kontaktkommunikation

( _ )	Vernetzung über Buskommunikation