# Ausschreibungstext

## Automatische Schiebetür

Dimensionen

Gesamtbreite		........... mm

Gesamthöhe		........... mm

Durchgangsbreite	........... mm (700 – 3000 mm)

Durchgangshöhe	........... mm

## TORMAX iMotion® 2302 Sliding Door Drive

Automatischer Schiebetürantrieb für 1- oder 2-flüglige Schiebetüren

- Flügelgewicht 2 x 180 kg, 1 x 200 kg

- Querschnitt Kämpferprofil (H x T) 150 x 166 mm

- Erfüllt die aktuellen Richtlinien  2006/42/EG, 2006/95/E, 2004/108/EG

- Erfüllt die aktuellen Normen DIN 18650, EN 16005, EN 60335-1,-2-103, 
EN 61000-6-2,-3, EN ISO 13849-1:2008, Performance level „d“

- Zulassungen: CE inkl. RoHS, TüV

( _ )	Elektromechanischer Schiebetürantrieb mit verschleissfreier Synchronmotortechnik und programmierbarer Prozessorsteuerung. Getriebeloser, bürstenloser wartungsarmer 
AC-Motor. Netzanschluss 115 VAC/60 Hz oder 230 VAC/50 Hz

- Schutzart IP22, Umgebungstemperatur, –20 °C bis +50 °C.

- Doppellaufrollen mit Nute; ideale Lastverteilung und leichtgängiger 
Geradeauslauf

- Einstellbare Gegenhalterolle für reibungsarmen, spielfreien Betrieb.

- Formschlüssige Konstruktion mit aushängesicheren Laufwagen.

- Leicht austauschbare, geräuschgedämpfte Laufschiene.

- Montageart: Sturzmontage, Wandmontage, Deckenmontage

Steuerung

- 32 Bit/30 MHz Prozessor für hohe Rechenleistung.

- 8 Eingänge (4 testbare Sicherheiten)

- 3 programmierbare Ausgänge (wahlweise Rückmeldungen verschiedener Türzustände wie:  Zu, Offen, Störung, Riegelstatus, Lichtimpuls, Gongimpuls, etc.).

- Modular erweiterbar um max. 2 I/O-Module (je 4 Ein-/Ausgänge).

- Schnittstellen: LIN BUS, CAN BUS, RS 232.

- Automatische Erfassung von anlagespezifischen Daten für optimalen 
Bewegungsablauf, permanente Betriebsdiagnose.

- Fehlererkennung, Protokollierung und Anzeige.

- Multifunktionale Bedieneinheit mit den wählbaren Betriebsarten: AUS, AUTOMAT 1, AUTOMAT 2, AUSGANG, OFFEN, HANDBETRIEB. Detaillierte Zustands- und Fehlerdiagnose.  Freilauffunktion und Reset über Bedieneinheit auslösbar.

- Elektronische Hinderniserkennung in Schliess- und Öffnungsrichtung, 
einstellbare Reversierempfindlichkeit.

- Leichtgängiger Handbetrieb bei Stromausfall, optional mit automatischer 
Geschwindigkeitsbegrenzung.

- Notöffnung zur selbsttätigen Türöffnung bei Stromausfall im unverriegelten 
Zustand.

- Zahleiche programmierbare Funktionen wie Betriebsmodi, Rückmeldungen, Sonderfunktionen, Schleusen-/Windfang-Funktion etc.

- Möglichkeit zur Integration in jedes übergeordnete System, z.B. ein Gebäudemanagementsystem, wahlweise über potentialfreie Kontakte oder über ein 
Bussystem.

## Türflügel

( _ )	Schiebeflügel

( _ )	feststehende Seitenteile

( _ )	feststehende Oberlichter,   ( _ ) -teilig

Profile

( _ )	TORMAX Profilsystem LR 12

Einfachverglasung ESG, VSG, nass

Verglasungsstärke 6 – 12 mm

Sichtbreite 22 mm, Sockelhöhe 80 mm, Profiltiefe 20 mm

( _ )	TORMAX Profilsystem LR 22B

Einfach- oder Isolierverglasung, trocken

Verglasungsstärke trocken 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, nass 6 – 28 mm

Sichtbreite 30 mm, Sockelhöhe 78 mm, Profiltiefe 34 mm

( _ )	TORMAX Profilsystem LR 32THERM

Isolierverglasung, nass

Verglasungsstärke max. 32mm,

Sichtbreite 35mm, Sockelhöhe 85mm, Profiltiefe 40mm

( _ )	Fabrikat …………

Bodenführung

( _ )	Aufgesetzte Bodenführung

( _ )	Durchgehende Bodenführung in CNS inkl. Gleitstück im Schiebeflügel

( _ )	Durchgehende Bodenführung in Alu eloxiert E6/EV1 inkl. Gleitstück im Schiebeflügel

Farbe der sichtbaren Profile

Eloxal – Farbton	…………….

Pulverbeschichtung RAL	…………….

Verglasung

( _ )	ESG 10 mm, Heat Soak getestet

( _ )	VSG 10 mm, mit Folie 0,78 mm

( _ )	Isolierglas aus 2 x 5 mm ESG, Heat Soak getestet, 22 mm

Gesamtstärke, Ug 1.3 W/qmK

( _ )	Isolierglas aus 2 x 6 mm VSG, Folie 0,78 mm, 22 mm

Gesamtstärke, Ug 1.3 W/qmK

( _ )	2-fach Isolierglas aus 2 x VSG, Gesamtstärke 31.1mm, Ug 1.0W/(m2/K)

( _ )	3-fach Isolierglas aus 3 x ESG, Gesamtstärke 32mm, Ug 0.8W/(m2/K)

( _ )	Fabrikat ………..

## Sensorik

Aktivierung

( _ )	Radar

( _ )	Aktiv-Infrarot

( _ )	Passiv-Infrarot

( _ )	Handschalter berührungslos

( _ )	Handschalter manuell

Sicherheitseinrichtung

( _ )	Dynamische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Statische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Kombimelder (Radar und 3D-Absicherungslichtvorhang AIR) mit Testung

Erstellung der Sicherheitsbewertung nach DIN 18650 / EN 16005 empfohlen. Im Gültigkeitsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist eine Konformitätserklärung für die Türanlage zwingend erforderlich.

## Zubehör

( _ )	Bedieneinheit mit 6 Betriebsarten und Störungsanzeige, 45 x 45 mm zum Einbau seitlich in die Antriebsabdeckung oder extern für Wandeinbau oder Wandaufbau, passend zu System Legrand.

( _ )	3-Pos. Betriebsartenschalter montiert in Kunststoffeinsatz

( _ )	Überwachtes Batteriemodul für Notstromversorgung

( _ )	Elektromagnetische Verriegelung (Bi-stabile Verriegelung) mit Rückmeldung, direkter Eingriff auf beide Türflügel, bzw. auf Türflügel und Gegenstück bei einflügligen Türen. Verriegelung nicht auf den Zahnriemen oder Umlenkung wirkend

( _ )	Notöffnung einschliesslich einbruchgesicherter Notentriegelung

( _ )	Notöffnungsüberwachung

( _ )	Not-Aus-Schalter, wahlweise AP oder UP, mit Glasabdeckung und Rahmen

( _ )	Vernetzung über Kontaktkommunikation

( _ )	Vernetzung über Buskommunikation